中科大创业园车辆出入管理系统

安装工程项目

询价文件

TGZ-2019-11

招标人:铜陵市高新技术创业服务中心

二○一九年十月八日

邀请函

：

现有中科大创业园车辆出入管理系统项目，为了确保工程质量，控制造价，降低工程成本，本着公开、公平、公正的原则，现采用询价方式招标，请你单位就本文件中所需项目内容进行报价。

- 招标内容：见招标文件清单。

- 工期及付款方式：

工期：合同签定后30个工作日内完成安装、调试。

付款方式：1、到货款：全部货物到达合同指定现场并经甲方确认，5个工作日内甲方向乙方预付合同总额的60%；2、验收款：系统及设备安装调试结束并经甲方组织验收合格后，5个工作日内招标方向投标方支付合同总额的35%；3、尾款：免费保修两年期满后，5个工作日内无息支付合同总额的5%。

- 询价文件领取时间：2019年10月10日9时至16时

- 投标截止时间：2019年10月18日15时30分

五、开标时间：2019年10月18日15时30分

开标地点：中科大创业园D座六楼会议室（D601）

六、凡对本次招标提出询问，请以信函形式与招标人联系。

七、答疑时间：2019年10月15日上午9-11时,下午14-16时。

八、建设单位联系方式

文件和资料(电子版)领取、标书提交：综合科方亚，电话：5880987

现场和资料答疑、施工管理：姜龙，电话：5880987；碧云物业公司：杨尚应，电话：13731873434

## 目     录

## 一、投标函（参考）

二、招标项目内容

三、投标人须知

四、服务承诺函（参考）

五、法定代表人授权书（参考）

六、资格证明文件及履行合同所必需的项目专业技术能力

证明文件（报名时带原件和加盖公章的资质复印件）

七、投标报价表（参考）

八、开标与评标

一、投标函（参考）

致铜陵市高新技术创业服务中心：

1．根据贵单位TGZ-2019-11号询价文件，我们决定参加你们组织的“中科大创业园车辆出入管理系统项目”项目的招标活动。我方授权(姓名和职务)代表我方   （投标单位的名称）全权处理本项目招标的有关事宜。

2．我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务。

3．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的投标书一式两份，其中正本一份、副本一份。

5．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：（公章）

（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日期：

联系电话：

通讯地址：

- 招标项目内容

- 项目布置图

、

- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场管理设备 | 1、名称：栅栏道闸 2、二连杆，左右两个方向各两台 3、器材搬运、穿接线缆、安装调试 | 台 | 4 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1、名称：出入口车牌抓拍单元 2、高清智能摄像机 3、检测、检查基础、定位开孔、接线、安装、调试 | 台 | 4 |
| 3 | 车辆检测识别设备 | 1、名称：LED 常亮灯 2、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场 | 台 | 4 |
| 4 | 停车场管理设备 | 1、名称：室外显示屏 2、器材搬运、穿接线缆、安装调试 | 台 | 4 |
| 5 | 停车场管理设备 | 1、名称：防砸雷达 2、器材搬运、穿接线缆、安装调试 | 台 | 4 |
| 6 | 监控摄像设备 | 1、名称：抓拍机立柱 2、规格：高度1.3m，直径60mm 3、组装、检查基础、定位打孔、找正调整、接线、安装、检测 | 台 | 4 |
| 7 | 停车场管理设备 | 1、名称：出入口控制终端 2、定位安装、互联、软件初始化配置、功能检测、交验 | 台 | 1 |
| 8 | 停车场管理设备 | 1、名称：终端显示器 2、材料规格：22寸液晶显示器，塑胶外观 3、器材搬运、穿接线缆、安装调试 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络半球 2、检测、检查基础、定位开孔、接线、安装、调试 | 台 | 1 |
| 10 | 监控电源设备 | 1、名称：半球电源 2、安装设备、连线,接地、调试、试运行 | 个 | 1 |
| 11 | 信号上传及远程操作管理 | 1、对西门和南门道闸能实现远程操作管理，视频信号上传至D楼监控平台 | 项 | 1 |
| 12 | 控制箱 | 1、名称：防水监控机箱 2、材料规格：不锈钢防水箱，300mmx400mm 3、定位、安装、接地、单体调试 | 台 | 1 |
| 13 | 停车场管理设备 | 1、名称：岗亭 2、规格：长3.2m，宽2.8m，高2.5m 3、含配电盒、LED吸顶灯、开关插座、工作台及抽屉等，搬运、穿接线缆、安装调试 | 台 | 1 |
| 14 | 空调 | 1、名称：冷暖空调 2、规格：壁挂式，小1匹 3、器材搬运、穿接线缆、安装调试 | 台 | 1 |
| 15 | 电话机 | 1、名称：电话 2、安装、调试 | 台 | 1 |
| 16 | 控制电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：3*4*1*2.5 3、安装敷设、固定、调试 | m | 100 |
| 17 | 控制电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：2*1 3、安装敷设、固定、调试 | m | 300 |
| 18 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：2*1 3、安装敷设、固定、调试 | m | 300 |
| 19 | 电缆保护管 | 1、名称：PE管 2、规格：DN25 3、安装敷设、固定、调试 | m | 500 |
| 20 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、安装敷设、固定、调试 | m | 50 |
| 21 | 安全岛 | 1、商品混凝土 C25 2、混凝土浇捣、养护、模板 3、侧面设反光贴 | m3 | 0.75 |
| 22 | 拆除混凝土路面层基层 | 1、混凝土路面层切割拆除 2、碎石基层挖除 | m2 | 15 |
| 23 | 拆除石渣外运 | 1、拆除石渣装车外运 | 项 | 1 |
| 24 | 挖沟槽 | 挖沟槽 | m | 50 |
| 25 | 回填方 | 回填方 | m3 | 4.5 |
| 26 | 100厚碎石垫层 | 100厚碎石垫层 | m2 | 15 |
| 27 | 150厚C25混凝土路面 | 1、100厚C25混凝土路面 2、养护、刻痕 | m2 | 15 |
| 28 | 土路面开挖 | 1、土路面开挖深度500mm | m2 | 150 |
| 29 | 土路面恢复 | 回填方 | m2 | 150 |

- 主要设备参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅栏道闸左向 | 道闸类型：栅栏； 起落速度：3秒； 杆件：4米； 机箱颜色：橙色； 闸机朝向：右向； 输入电源：220V50Hz； 工作电压：90W220VAC； 工作环境温度：-10℃～+55℃； ★应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★应装有热过载保护装置。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） | 台 | 2 |
| 2 | 栅栏道闸右向 | 道闸类型：栅栏； 起落速度：3秒； 杆件：4米； 机箱颜色：橙色； 闸机朝向：左向； 输入电源：220V50Hz； 工作电压：90W220VAC； 工作环境温度：-10℃～+55℃； ★应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★应装有热过载保护装置。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） | 台 | 2 |
| 3 | 出入口车牌抓拍单元 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 支持ICR切换； 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 电源供应：AC220V±25%； 防护等级：IP67； 功耗：22WMAX； | 台 | 4 |
| 4 | 出入口补光灯 | LED 常亮灯 色温：5000K~7000K 最佳补光距离：16m～25m 发光角度：40° 光源类型：原装进口大功率白光LED LED灯珠数量：16颗 响应时间：≤20us 日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启 设计寿命：≥50000小时 外壳材质：压铸铝 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率：最大36W （实际功率与控制方式相关） 工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% 防护等级：IP66 外形尺寸：159mm(W)×216mm(H)×128mm(D) 整机重量：2.72Kg 安装方式：侧装 （支架旋转角度-90°~+90°） | 台 | 4 |
| 5 | 出入口LED显示屏 | 【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 4 |
| 6 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 4 |
| 7 | 抓拍机立柱 | 【DS-TCG228配套立柱】 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 台 | 4 |  | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm |
| 8 | 出入口控制终端 | 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 ★级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） 自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 ★余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） 信息备份与还原功能：支持车卡分类、抱起规则、收费规则、减免规则的备份和还原。 查询结果导出功能：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。 入场匹配与模糊匹配功能：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配 数据查询功能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询。 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 车辆充值扣费功能：支持添加储值车，车辆到中心充值，车辆出厂后可以支持扣除余额出场。 ★支持支付宝或微信扫码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的支付宝或微信的条形码实现移动支付放行。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 电源电压使用范围：AC220V±20% 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 9 | 显示器 | 22寸液晶显示器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像头 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） 红外补光距离不小于50米。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部相关权威机构出具的检验报告复印件证明并加盖公章） | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像头电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 个 | 1 |
| 12 | 信号上传及远程操作 | 对西门和南门道闸能实现远程操作管理，视频信号上传到D楼监控平台 | 项 | 1 |
| 13 | 防水监控机箱 | 300x400不锈钢防水箱 | 个 | 1 |
| 14 | 岗亭 | 配电盒、LED吸顶灯、开关、三孔空调插座、五孔插座、漏电保护空气开关、不锈钢工作台及抽屉。 底部：用镀锌方管作基础，铺设厚18mm模板，上面铺2.0mm防滑铝板。 主立柱：采用1.5mm的80*80mm镀锌方管 横 梁：采用1.5mm的40*80mm镀锌方管 窗：彩铝窗，移窗玻璃为5mm钢化玻璃 雨檐：8mm钢化玻璃雨棚，在门的正上方 门：8mm钢化玻璃框架门 底部：离地15厘米， 墙 体：1.2mm镀锌百叶外加汽车调和漆，内侧为8mm钢化玻璃 外 顶：1.2mm镀锌板折三层长城造型顶，中性硅酮密封胶防渗水 内 顶：豪华PVC扣板吊顶 颜 色：根据甲方要求定制，岗亭整体做汽车漆 | 台 | 1 |
| 15 | 空调 | 空调类型 壁挂式 冷暖类型 冷暖电辅 适用面积 10㎡以下 制热功率 710W 制冷功率 722W 电辅加热功率 900W | 台 | 1 |

三、投标人须知

（一）投标文件应包含的内容

1.技术商务部分响应函，报价函

2.相关资格文件（见第六条）;

（二）投标文件格式签署规定

1.投标人应提供1份投标文件正本和1份副本，分别在投标文件上注明“正本”或“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

2.所有封袋上都写明招标人名称、工程名称、投标人名称，并注明“在投标截止时间之前不得启封”字样并加盖投标人公章。

3.所有投标文件必须在封袋骑缝处以显著标志密封并加盖投标人公章。

4.招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何标书。

5.投标文件未能满足本须知要求的均为废标。

6.投标单位应将标书的正本和副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有投标单位公章或授权代表签名。

7.中标单位须交纳履约保证金，金额为中标价的5％，工程验收合格后一次性无息退还。

8.投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标单位的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

四、服务承诺（参考）

致铜陵市高新技术创业服务中心：

我方参与项目编号为TGZ-2019-11的（中科大创业园车辆出入管理系统项目）提供以下服务承诺：

- 本项目涉及的安装，系统调试等相关技术问题，签订双方合同后，应招标方要求时间内安排培训，解答；

- 维保期内系统出现问题，承诺24小时内解决；

- 本次项目质保期内设备出现任何质量问题，投标人需无条件换货、退款。

（注：其他服务内容自拟）

投标单位名称：（全称并加盖公章）

法人代表签名：_____________  日期：

五、法定代表人授权书（参考）

致铜陵市高新技术创业服务中心：

本授权书声明：（投标单位名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就TGZ-2019-11号＂（中科大创业园车辆出入管理系统项目）＂投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

投标单位名称：

（公章）

日期：

## （提供投标单位法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码）

六、资格证明文件

（一）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

（二）提供道闸生产厂商的授权书和质保承诺函，并加盖生产厂商公章的复印件查验(留存加盖公章的复印件）；

（三）为保证厂家售后服务的及时性，所投主要设备制造厂商在铜陵市区域内具有办事机构；

（四）本项目采购的货物需是符合国家标准的合格产品;

（五）投标人认为需要提供的能证明所提供服务良好品质等其他证明文件；

（六）招标文件要求的其他证明材料。

七、投标报价表（参考）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅栏道闸左向 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 栅栏道闸右向 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 出入口车牌抓拍单元 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 出入口补光灯 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 出入口LED显示屏 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 防砸雷达 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 抓拍机立柱 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 出入口控制终端 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 显示器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 监控摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 监控摄像头电源 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 信号上传及远程操作 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 防水监控机箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 岗亭 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 电话机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 电缆 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 18 | 电缆 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 19 | 户外网线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 20 | 管材 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 21 | 管材 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 22 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 23 | 土建及安全岛 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 其他（明细另附） |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：

1、报价需包含货物、运输、售后服务、措施项目费、安全文明施工费、税金等一切费用。

2、供货及安装周期：合同签定后30个工作日内完成安装、调试。

投标单位公章：                  法人签章：

八、开 标、评 标

一、送达标书

各投标人在报价截止时间前将投标文件以信封形式密封至中大铜陵科技创业园D楼603室综合科。

本项目设控制价12.7万元（壹拾贰万柒仟元整），投标报价高于控制价为废标。

二、评标、定标

本次招标由招标人组织相关专家组成评标小组当场开标，对各投标人的有效报价进行评定，按照最终报价由低到高的顺序提出3名中标候选人，并编写评审报告。最低报价为第一为中标人。(如报价相同进行二次报价并当场宣布评标结果)

三、其它

若有效的投标单位不足3家时，招标人将采取竞争性谈判或二次报价方式确定中标单位。